## Slide 1: 第二章 数据的机器级表示与处理 数值数据的表示 非数值数据的表示 数据的存储 数据的运算

## Slide 2: 数据的表示和运算
主要教学目标
  掌握计算机内部各种数据的编码表示及其运算方法
  了解高级语言程序中的各种类型变量对应的表示形式
  在高级语言程序中的变量、机器数和底层硬件（寄存器、加法器、ALU等）之间建立关联
  综合运用所学知识，分析高级语言和机器级语言程序设计中遇到的各种与数据表示和运算相关的问题，解释相应的执行结果
C语言参考网站：http://docs.huihoo.com/c/linux-c-programming/
Notes: 存在问题
  学生缺乏将机器级数据表示和程序设计及程序调试工作相互关联的意识。许多学生也许对机器级数据表示的基本原理和概念很了解，但在程序设计和调试工作中，往往不会运用所学知识解决实际问题，不会把高级语言中的类型定义、数值范围、数据类型转换等问题和本课程所学的知识联系起来，因而，所学知识没有起到真正的作用。
解决方法
  为了增强学生对机器级数据表示的认识，可以让学生亲自编写相关的程序，通过程序的执行结果来理解本章所学的知识。
  例如：确定float型变量和double型变量的精度；检查一些特殊表达式的运行结果，如一个非零整数除以0、一个非零实数除以0、0除以0、负数开平方等等；(3) 编程检查机器是大端还是小端方式，数据是对齐存放还是不对齐存放。

## Slide 3: 数据的表示和运算
分以下三个部分介绍
  第一讲：数值数据的表示
    定点数的编码表示、整数的表示、无符号整数、带符号整数、浮点数的表示
    C语言程序的整数类型和浮点数类型
  第二讲：非数值数据的表示、数据的存储
    逻辑值、西文字符、汉字字符
    数据宽度单位、大端/小端、对齐存放
  第三讲：数据的运算
    按位运算\逻辑运算\移位运算
    位扩展和位截断运算
    无符号和带符号整数的加减运算
    无符号和带符号整数的乘除运算
    变量与常数之间的乘除运算
    浮点数的加减乘除运算
围绕C语言中的运算，解释其在底层机器级的实现
从C程序的表达式出发，用机器数在电路中的执行来解释表达式的执行结果

## Slide 4: 数据的运算
高级语言程序中涉及的运算（以C语言为例）
  整数算术运算、浮点数算术运算
  按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
指令集中涉及到的运算
  涉及到的定点数运算
    算术运算
      带符号整数运算：取负 / 符号扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除 / 算术移位
      无符号整数运算：0扩展 / 加 / 减 / 乘 / 除
    逻辑运算
      逻辑操作：与 / 或 / 非 / …
      移位操作：逻辑左移 / 逻辑右移
  涉及到的浮点数运算：加、减、乘、除
基本运算部件ALU的设计
为什么房子里要有厨房、卫生间、卧室？
CPU中需提供哪些运算部件？Why？
人的需要! 程序的需要！
我们从程序对运算的需求开始分析。
浮点数有没有移位操作和扩展操作？为什么？

## Slide 5: C语言程序中涉及的运算
算术运算（最基本的运算）
  无符号数、带符号整数、浮点数的+、-、*、/ 运算等
按位运算
  用途
    对位串实现“掩码”（mask）操作或相应的其他处理
    （主要用于对多媒体数据或状态/控制信息进行处理）
  操作
    按位或：“|”
    按位与：“&”
    按位取反：“~”
    按位异或：“^”
    问题：如何从16位采样数据y中提取高位字节，并使低字节为0？
    可用“&”实现“掩码”操作：y & 0xFF00
    例如，当y=0x2C0B时，得到结果为：0x2C00

## Slide 6: C语言程序中涉及的运算
逻辑运算
  用途
    用于关系表达式的运算
    例如，if （x>y and i<100）then ……中的“and”运算
  操作
    “‖”表示“OR”运算
    “&&”表示“AND”运算
    例如， if ((x>y) && (i<100)) then ……
    “!”表示“NOT”运算
  与按位运算的差别
    符号表示不同：& ~ && ；| ~ ‖； ……
    运算过程不同：按位 ~ 整体
    结果类型不同：位串 ~ 逻辑值

## Slide 7: C语言程序中涉及的运算
移位运算
  用途
    提取部分信息
    扩大或缩小数值的2、4、8…倍
  操作
    左移:：x<<k; 右移： x>>k
    不区分是逻辑移位还是算术移位，由x的类型确定
    无符号数：逻辑左移、逻辑右移
      高（低）位移出，低（高）位补0，可能溢出！
      问题：何时可能发生溢出？如何判断溢出？
    若高位移出的是1，则左移时发生溢出
    带符号整数：算术左移、算术右移
      左移：高位移出，低位补0。可能溢出！
    溢出判断：若移出的位不等于新的符号位，则溢出。
      右移：低位移出，高位补符，可能发生有效数据丢失。
如何从16位数据y中提取高位字节？
某字长为8的机器中，x、y和z都是8位带符号整数，已知x=-81，则y=x/2=？z=2x=？
(y>>8) 送8位寄存器
移位！y=-40？ z=-162?

## Slide 8: C语言程序中涉及的运算
位扩展和位截断运算
  用途
    类型转换时可能需要数据扩展或截断
  操作
    没有专门操作运算符，根据类型转换前后数据长短确定是扩展还是截断
    扩展：短转长
    无符号数：0扩展，前面补0
    带符号整数：符号扩展，前面补符
    截断：长转短
    强行将高位丢弃，故可能发生“溢出”

## Slide 9: C语言程序中涉及的运算
  例1（扩展操作）：
  在大端机上输出si, usi, i, ui的十进制和十六进制值是什么？
  short si = -32768;
  unsigned short usi = si;
  int i = si;
  unsingned ui = usi ;
si = -32768 80 00
usi = 32768 80 00
i = -32768 FF FF 80 00
ui = 32768 00 00 80 00
小班讨论

## Slide 10: C语言程序中涉及的运算
例2（截断操作）：i 和 j 是否相等？
int i = 32768;
short si = (short) i;
int j = si;
不相等！
i = 32768 00 00 80 00
si = -32768 80 00
j = -32768 FF FF 80 00
原因：对i截断时发生了“溢出”，即：32768截断为16位数时，因其超出16位能表示的最大值，故无法截断为正确的16位数！
小班讨论

## Slide 11: 如何实现高级语言源程序中的运算？
总结：C语言程序中的基本数据类型及其基本运算类型
  基本数据类型
    无符号数、带符号整数、浮点数、位串、字符（串）
  基本运算类型
    算术、按位、逻辑、移位、扩展和截断、匹配
计算机如何实现高级语言程序中的运算？
  将各类表达式编译（转换）为指令序列
  计算机直接执行指令来完成运算
例：C语言赋值语句“f = (g+h) – (i+j);”中变量i、j、f、g、h由编译器分别分配给MIPS寄存器$t0~$t4。寄存器$t0~$t7的编号对应8~15，上述程序段对应的MIPS机器代码和汇编表示（#后为注释）如下：
000000 01011 01100 01101 00000 100000 add $t5, $t3, $t4 # g+h
000000 01000 01001 01110 00000 100000 add $t6, $t0, $t1 # i+j
000000 01101 01110 01010 00000 100010 sub $t2, $t5, $t6 # f =(g+h)–(i+j)
需要提供哪些运算类指令才能支持高级语言需求呢？

## Slide 12: 整数加减运算及其部件
补码加减运算公式
  [A+B]补 = [A]补 + [B] 补 ( MOD 2n )
  [A–B]补 = [A]补 + [–B] 补 ( MOD 2n )
补码加减运算要点和运算部件
  加、减法运算统一采用加法来处理
  符号位(最高有效位MSB)和数值位一起参与运算
  直接用Adder实现两个数的加运算（模运算系统）
  问题：模是多少？运算结果高位丢弃，保留低n位，相当于取模2n
  实现减法的主要工作在于：求[–B] 补
问题：如何求[–B]补？
[–B] 补=B+1
Result
Adder
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
当Sub为1时，做减法
当Sub为0时，做加法
问题：Adder中执行的是什么运算？
相当于无符号数加！

## Slide 13: 计算机中的算盘长啥样？
Sum
加法器
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
多路选择器
Sub
B
OF
加/减运算部件
CF=CoSub
SF
当Sub为1时，做减法
当Sub为0时，做加法
重要认识1：计算机中所有运算都基于加法器实现！
重要认识2：加法器不知道所运算的是带符号数还是无符号数。
重要认识3：加法器不判定对错，总是取低n位作为结果，并生成标志信息。
溢出标志
零标志
符号标志
进/借位标志
各个标志如何生成呢？

## Slide 14: 条件标志位（条件码CC）
零标志ZF、溢出标志OF、进/借位标志CF、符号标志SF称为条件标志。
条件标志（Flag）在运算电路中产生，被记录到专门的寄存器中，以便在分支指令中被用来作为条件。
存放标志的寄存器通常称为程序/状态字寄存器或标志寄存器。每个标志对应标志寄存器中的一个标志位。 如，IA-32中的EFLAGS寄存器
问题：OF=？ZF=？SF=？CF=？
OF：若A与B’同号但与Sum不同号，则1；否则0。SF：sum符号
ZF：如Sum为0，则1，否则0。CF：Cout  sub
Sum
Adder
4
4
4
A
ZF
Cin
Cout
4
B
4
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
整数加/减运算部件
SF
CF
B＇
这就是计算机中的算盘。
所有其他运算都基于整数加/减运算器来实现。
Notes: Besides detecting overflow, our ALU also needs to indicate if the result is zero.
This is easy to do. All we need is a BIG NOR gate.
Then if any of the Result bit is not zero, then the output of the NOR gate will be low.
The only time the output of the NOR gate is high is when all the result bits are zeroes.
+1 = 43 min. (Y:23)
Supplement: why do we need to check if the result is zero? For instructions such as bne, beq, slt, …

## Slide 15: 标志信息是干什么的？
Ex1: -7- 6 = -7 + (-6) = +3 -3 - 5 = - 3 + (- 5) = - 8
9 - 6 = 3 13 - 5 = 8
1
1
+
+
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
Ex2: 用8位机器数计算107+46=？
结果错误: 107 + 46 = -103.
进位是真正的符号：+153
1
1
溢出现象：(1) 最高位和次高位的进位不同
(2) 和的符号位和加数的符号位不同
X
√
10710= 0110 10112
4610 = 0010 11102
0 1001 1001
溢出标志OF=1、零标志ZF=0、
符号标志SF=1、进位标志CF=0
OF=0、ZF=0、
SF=1、借位CF=0
OF=1
ZF=0
SF=0
借位CF=0
√
√
Notes: The best thing about 2’s complement representation is that your adder does not have to know about negative number.
You just add the two numbers together and the result will take care of itself.
For example, for the operation 7 minus 6, we simply add negative 6 to positive 7 and ignore the Carry bit coming out of the most significant bit, you will have 0001, the correct result.
+1 = 24 min. (Y:04)

## Slide 16: 整数加减运算及其部件
无符号数加减运算也用该部件执行
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
x和m的机器数一样：1000 0110，y和n的机器数一样：1111 0110
z1和k1的机器数一样：1001 0000，CF=1，OF=0，SF=1
z1的值为144（=134-246+256，x-y<0），k1的值为-112。
z2和k2的机器数一样：0111 1100，CF=1，OF=1，SF=0
z2的值为124（=134+246-256，x+y>256）
k2的值为124（=134+246-256，x+y>128，即正溢出）
假定 n=8
结果说明什么？
仅k1的值正确！
Sum
Adder
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
Mux
Sel
Sub
B
OF
SF
CF
小班讨论

## Slide 17: 整数的乘运算
高级语言中两个n位整数相乘得到的结果通常也是一个n位整数，也即结果只取2n位乘积中的低n位。
例如，在C语言中，参加运算的两个操作数的类型和结果的类型必须一致，如果不一致则会先转换为一致的数据类型再进行计算。
结论：假定两个n位无符号整数xu和yu对应的机器数为Xu和Yu，pu=xu×yu，pu为n位无符号整数且对应的机器数为Pu；
两个n位带符号整数xs和ys对应的机器数为Xs和Ys，ps=xs×ys，ps为n位带符号整数且对应的机器数为Ps。
若Xu=Xs且Yu=Ys，则Pu=Ps。
x2  0?
对于带符号整数，不一定！
例如，当n=4时, 52=-7<0!
说明可用无符号乘来实现带符号乘，但高n位无法得到，不能判断溢出。

## Slide 18: 整数的乘运算
X×Y的高n位可以用来判断溢出，规则如下：
  无符号：若高n位全0，则不溢出，否则溢出
  带符号：若高n位全0或全1且等于低n位的最高位，则不溢出。

## Slide 19: 整数的乘运算
硬件不判溢出，而是保留2n位乘积
指令分开：无符号数乘指令、带符号整数乘指令
如果程序本身不采用防止溢出的措施，且编译器也不生成相应的用于溢出处理的代码的话，就会发生由于整数溢出而带来的问题。
乘法指令的操作数长度为n,而乘积长度为2n，例如：
  IA-32中，若指令只给出一个操作数SRC，则另一个源操作数隐含在累加器AL/AX/EAX中，将SRC和累加器内容相乘，结果存放在AX（16位时）或DX-AX（32位时）或EDX-EAX（64位时）中。
  在MIPS处理器中，带符号整数乘法指令mult会将两个32位带符号整数相乘得到的64位乘积置于两个32位内部寄存器Hi和Lo中，因此，可以根据Hi寄存器中的每一位是否等于Lo寄存器中的第一位来进行溢出判断。

## Slide 20: 整数溢出漏洞
说明以下程序存在什么漏洞，引起该漏洞的原因是什么。
/* 复制数组到堆中，count为数组元素个数 */
int copy_array(int *array, int count) {
int i;
/* 在堆区申请一块内存 */
int *myarray = (int *) malloc(count*sizeof(int));
if (myarray == NULL)
return -1;
for (i = 0; i < count; i++)
myarray[i] = array[i];
return count;
}
当参数count很大时，则count*sizeof(int)会溢出。如count=230+1时， count*sizeof(int)=4。
堆（heap）中大量数据被破坏！
攻击者可构造特殊参数来触发整数溢出，以一段预设信息覆盖一个已分配的堆缓冲区，造成远程服务崩溃或者改变内存数据并执行任意代码。
2002年，Sun Microsystems公司的RPC XDR库带的xdr_array函数发生整数溢出漏洞，攻击者可利用该漏洞从远程或本地获取root权限。
小班讨论

## Slide 21: 整数的除运算
对于n位整数除以n位整数，除-2n-1/-1= 2n-1会发生溢出外，其余情况都不会发生溢出。Why?
因为商的绝对值不可能比被除数的绝对值更大，因而不会发生溢出，也就不会像整数乘法运算那样发生漏洞。
在不能整除时需要进行舍入，通常按照朝0方向舍入，即正数商取比自身小的最接近整数(Floor,地板)，负数商取比自身大的最接近整数(Ceiling，天板)。
例如，7/3=?, -7/3=？
7/3=2, -7/3=-2
除数不能为0，否则会发生“异常”，需要调出操作系统中的异常处理程序来处理。整除0的结果可以用什么机器数表示？
整除0的结果无法用一个机器数表示！

## Slide 22: 整数的除运算
代码段一：
int a = 0x80000000;
int b = a / -1;
printf("%d\n", b);
运行结果为-2147483648
代码段二：
int a = 0x80000000;
int b = -1;
int c = a / b;
printf("%d\n", c);
运行结果为“Floating point exception”，显然CPU检测到了异常
用objdump看代码段一的反汇编代码, 得知除以 -1 被优化成取负指令neg, 故未发生除法溢出
为什么两者结果不同！
为什么显示是“浮点异常”呢？
学完第7章应该能回答这个问题！
小班讨论

## Slide 23: 变量与常数之间的乘运算
整数乘法运算比移位和加法等运算所用时间长得多，通常一次乘法运算需要10个左右时钟周期，而一次移位、加法和减法等运算只要一个或更少的时钟周期，因此，编译器在处理变量与常数相乘时，往往以移位、加法和减法的组合运算来代替乘法运算。
例如，对于表达式x*20，编译器可以利用20=16+4=24+22，将x*20转换为(x<<4)+(x<<2)，这样，一次乘法转换成了两次移位和一次加法。
不管是无符号数还是带符号整数的乘法，即使乘积溢出时，利用移位和加减运算组合的方式得到的结果都是和采用直接相乘的结果是一样的。

## Slide 24: 变量与常数之间的除运算
对于整数除法运算，由于计算机中除法运算比较复杂，而且不能用流水线方式实现，所以一次除法运算大致需要30个或更多个时钟周期。为了缩短除法运算的时间，编译器在处理一个变量与一个2的幂次形式的整数相除时，常采用右移运算来实现。
无符号数除法采用逻辑右移方式，带符号整数采用算术右移方式。
结果一定取整数，能整除时，直接右移得到结果。
例如，12/4=3：0000 1100>>2=0000 0011
-12/4=-3：1111 0100 >>2=1111 1101
不能整除时，其商朝零舍入，即截断：移出的低位数直接丢弃。
负整数则不对！（需加偏移量(2k-1)，然后再右移k 位 ，低位截断）
无符号(正)整数：14/4=3：0000 1110>>2=0000 0011
带符号负整数：-14/4=-3：1111 0010 >>2=1111 1100=-4≠-3
纠偏: k=2, 故(-14+22-1)/4=-3： 1111 0101>>2=1111 1101=-3

## Slide 25: 浮点数运算及结果
设两个规格化浮点数分别为 A=Ma . 2Ea B=Mb.2Eb ,则：
A+B =(Ma + Mb.2-(Ea-Eb)). 2Ea (假设Ea>=Eb )
A*B =(Ma * Mb).2Ea+Eb
A/B =(Ma / Mb).2Ea-Eb
上述运算结果可能出现以下几种情况：
阶码上溢：一个正指数超过了最大允许值 =〉+∞/-∞/溢出
阶码下溢：一个负指数超过了最小允许值 =〉+0/-0
尾数溢出：最高有效位有进位 =〉右规
非规格化尾数：数值部分高位为0 =〉左规
右规或对阶时，右段有效位丢失 =〉尾数舍入
IEEE建议实现时为每种异常情况提供一个自陷允许位。若某异常对应的位为1，则发生相应异常时，就调用一个特定的异常处理程序执行。
SP最大指数为多少？
127！
SP最小指数为多少？
-126！
运算过程中添加保护位
尾数溢出，结果不一定溢出
1.5+1.5=？
1.5-1.0=？

## Slide 26: IEEE754标准规定的五种异常情况
① 无效运算（无意义）
  运算时有一个数是非有限数，如：
  加 / 减∞、0 x ∞、 ∞/∞等
  结果无效，如：
  源操作数是NaN、0/0、x REM 0、 ∞ REM y 等
② 除以0（即：无穷大）
③ 数太大（阶码上溢）: 对于SP，指阶码 E >1111 1110 （指数大于127）
④ 数太小（阶码下溢） : 对于SP，指阶码 E < 0000 0001（指数小于-126 ）
⑤ 结果不精确（舍入时引起），例如1/3，1/10等不能精确表示成浮点数
上述情况硬件可以捕捉到，因此这些异常可设定让硬件处理，也可设定让软件处理。让硬件处理时，称为硬件陷阱。

## Slide 27: 整除0和浮点数除0的问题
为什么整数除0会发生异常而浮点数除0不会？
小班讨论

## Slide 28: 浮点数加/减运算
十进制科学计数法的加法例子
  0.123 × 105 + 0. 560 ×102
其计算过程为：
  0.123 ×105 + 0.560 ×102 = 0.123 ×105 + 0.000560 ×105
  =(0.123 + 0.00056) ×105 = 0.12356 ×105
  =0.124 ×105
“对阶”操作：目的是使两数阶码相等
  小阶向大阶看齐，阶小的那个数的尾数右移，右移位数等于两个阶码差的绝对值
  IEEE 754尾数右移时，要将隐含的“1”移到小数部分，高位补0，移出的低位保留到特定的“附加位”上
进行尾数加减运算前，必须“对阶”！最后还要考虑舍入
计算机内部的二进制运算也一样！

## Slide 29: 浮点数加减法基本要点
（假定：Xm、Ym分别是X和Y的尾数， Xe和Ye 分别是X和Y的阶码 ）
(1) 求阶差：∆e=Ye – Xe (若Ye > Xe，则结果的阶码为Ye)
(2) 对阶：将Xm右移∆e位，尾数变为 Xm*2Xe-Ye（保留右移部分：附加位）
(3) 尾数加减： Xm*2Xe-Ye ± Ym
(4) 规格化：
当尾数高位为0，则需左规：尾数左移一次，阶码减1，直到MSB为1
每次阶码减1后要判断阶码是否下溢（比最小可表示的阶码还要小）
当尾数最高位有进位，需右规：尾数右移一次，阶码加1，直到MSB为1
每次阶码加1后要判断阶码是否上溢（比最大可表示的阶码还要大）
如果尾数比规定位数长，则需考虑舍入（有多种舍入方式）
若运算结果尾数是0，则需要将阶码也置0。为什么？
阶码溢出异常处理：阶码上溢，则结果溢出；阶码下溢，则结果为0
尾数为0说明结果应该为0（阶码和尾数为全0）。

## Slide 30: 浮点数加法运算举例
Example：用二进制形式计算 0.5 +(– 0.4375) =？
对 阶: -1.110 x 2-2 → -0.111 x 2-1
加 减: 1.000 x 2-1 +( -0.111 x 2-1 ) = 0.001 x 2-1
左 规: 0.001 x 2-1 → 1.000 x 2–4
判溢出: 无
解：0.5 = 1.000 x 2-1， - 0.4375 = -1.110 x 2-2
结果为： 1.000 x 2–4 = 0.0001000 = 1/16 = 0.0625
问题：为何IEEE 754 加减运算右规时最多只需一次？
因为即使是两个最大的尾数相加，得到的和的尾数也不会达到4，故尾数的整数部分最多有两位，保留一个隐含的“1”后，最多只有一位被右移到小数部分。

## Slide 31: Rounding Digits(舍入位)
举例：十进制数，最终有效位数为 3，采用两位附加位（G、R）。
2.3400 * 10
0.0253 * 10
2.3653 * 10
2
2
2
IEEE Standard: four rounding modes（用图说明）
round to nearest (default)
round towards plus infinity (always round up)
round towards minus infinity (always round down)
round towards 0
round to nearest:
round digit < 1/2 then truncate (截去)
> 1/2 then round up (add 1 to ULP)
= 1/2 then round to nearest even digit
可以证明默认方式得到的平均误差最小。
注：ULP=units in
the last place.
简称为就近舍入到偶数
问题：若没有舍入位，采用就近舍入到偶数，则结果是什么？
结果为2.36！精度没有2.37高！
Notes: Supplement: ULP=units in the last place.

## Slide 32: IEEE 754的舍入方式的说明
IEEE 754的舍入方式
( Z1和Z2分别是结果Z的最近的可表示的左、右两个数 )
(1) 就近舍入：舍入为最近可表示的数
非中间值：0舍1入；
中间值：强迫结果为偶数-慢
(2) 朝+∞方向舍入:舍入为Z2(正向舍入)
(3) 朝-∞方向舍入:舍入为Z1(负向舍入)
(4) 朝0方向舍入：截去。正数：取Z1; 负数：取Z2
0
0
Z
Z1
Z2
例如：附加位为
01：舍
11：入
10：(强迫结果为偶数)
例：1.110111 → 1.1110; 1.110101 → 1.1101;
1.110110 → 1.1110; 1.111110 → 10.0000;

## Slide 33: 浮点数舍入举例
例：将同一实数分别赋值给单精度和双精度类型变量，然后打印输出。
#include <stdio.h>
main()
{
float a;
double b;
a = 123456.789e4;
b = 123456.789e4;
printf(“%f/n%f/n”,a,b);
}
运行结果如下：
1234567936.000000
1234567890.000000
问题：为什么同一个实数赋值给float型变量和double型变量，输出结果会有所不同呢？
为什么float情况下输出的结果会比原来的大？这到底有没有根本性原因还是随机发生的？为什么会出现这样的情况？
小班讨论

## Slide 34: C语言中的浮点数类型
C语言中有float和double类型，分别对应IEEE 754单精度浮点数格式和双精度浮点数格式
long double类型的长度和格式随编译器和处理器类型的不同而有所不同，IA-32中是80位扩展精度格式
从int转换为float时，不会发生溢出，但可能有数据被舍入
从int或 float转换为double时，因为double的有效位数更多，故能保留精确值
从double转换为float和int时，可能发生溢出，此外，由于有效位数变少，故可能被舍入
从float 或double转换为int时，因为int没有小数部分，所以数据可能会向0方向被截断

## Slide 35: Questions about IEEE 754
What’s the range of representable values?
  The largest number for single: +1.11…1X 2127
  How about double?
What about following type converting: not always true!
if ( i == (int) ((float) i) ) {
printf (“true”);
}
if ( f == (float) ((int) f) ) {
printf (“true”);
}
How about FP add associative? FALSE!
x = – 1.5 x 1038, y = 1.5 x 1038, z = 1.0
(x+y)+z = (–1.5x1038+1.5x1038 ) +1.0 = 1.0
x+(y+z) = –1.5x1038+ (1.5x1038+1.0) = 0.0
How about double?
How about double?
True!
Not always true!
  约 +3.4 X 1038
  约 +1.8 X 10308
Notes: Any questions so far? After this class, we should think of some important questions. Here are some examples:
We should know what’s the range of expressible value for single-precision and double-precision. We consider this question by finding the largest number form. For normalized form, we know the largest one is that the significand should be all ones, exponent should be 11111110, which is 254, the true value is 254-127=127, so the value of the largest number is …., which is about +1.99…99x27x2120 = +1.99…99x27x(210)12 ~ +1.99…99x1.28x102x(103)12 ~ +2.0x1038
We should know why use biased exponent. Considering the addition operation for two scientific notation numbers, 3.12x103 4.28x10-2, before adding the fractions, we must adjust the exponents to make them the same. We always convert the smaller one. Here 4.28x10-2 should be convert to 0.0000428x103 . So we want to know which is larger and which is smaller. Inside the computer, we compare two numbers by seeing the digits from left to right. If we express the exponent using two’s complement form, the negative numbers will seem to be larger than positive numbers. For example(suppose N=4): –2=>11102, +3=>00112. If we use biased exponent which add certain excess(here say 8=10002), we will have: –2=>01102, +3=>10112 It is obvious that 1011 is larger than 0110. Generally, we always choose 2N-1 as the excess(or bias) for N bits number. Before IEEE 754 standard, Almost all the computer did in this way. IEEE 754 chose 2N-1 –1, it’s a clever selection, because it can enlarge the range of the expressible value. Say N=4, if we choose 1000 as bias, the largest number is +7 (=>11112), if we choose 0111 as bias, the largest number can be +8 (=>11112)
For the first case, we convert i from int to float and then to int. If i is a very large integer, it will lose some lower significant digits when converting to float (because 31>24). So it will be not true. How about Double? (it’s OK, because 31<53). For the second case, we convert f from float to int and then to float. If f is a very small number (<1), it will have no integer representation when converting to int. So it will be not always true. How about Double? The situation is the same, so it’s also not always true.
When we add a very small number to a very large number, we will get the result which is exact the larger number. Because we should adjust the exponents to make them the same, so for very small exponent, the significand will be lost after moving the point to left and truncating the lower significant digits.

## Slide 36: 浮点运算举例
Carnegie Mellon
对于以下给定的关系表达式，判断是否永真。
x == (int)(float) x
x == (int)(double) x
f == (float)(double) f
d == (float) d
f == -(-f);
2/3 == 2/3.0
d < 0.0 ⇒ ((d*2) < 0.0)
d > f ⇒ -f > -d
d * d >== 0.0
(d+f)-d == f
int x ;
float f ;
double d ;
Assume neither
d nor f is NaN
否
是
是
否
是
否
是
是
是
自己写程序测试一下！
否

## Slide 37: 浮点运算举例
1996年6月4日，Ariana 5火箭初次航行，在发射仅仅37秒钟后，偏离了飞行路线，然后解体爆炸，火箭上载有价值5亿美元的通信卫星。
原因是在将一个64位浮点数转换为16位带符号整数时，产生了溢出异常。溢出的值是火箭的水平速率，这比原来的Ariana 4火箭所能达到的速率高出了5倍。在设计Ariana 4火箭软件时，设计者确认水平速率决不会超出一个16位的整数，但在设计Ariana 5时，他们没有重新检查这部分，而是直接使用了原来的设计。
在不同数据类型之间转换时，往往隐藏着一些不容易被察觉的错误，这种错误有时会带来重大损失，因此，编程时要非常小心。

## Slide 38: 浮点运算举例
1991年2月25日，海湾战争中，美国在沙特阿拉伯达摩地区设置的爱国者导弹拦截伊拉克的飞毛腿导弹失败，致使飞毛腿导弹击中了沙特阿拉伯载赫蓝的一个美军军营，杀死了美国陆军第十四军需分队的28名士兵。其原因是由于爱国者导弹系统时钟内的一个软件错误造成的，引起这个软件错误的原因是浮点数的精度问题。
爱国者导弹系统中有一个内置时钟，用计数器实现，每隔0.1秒计数一次。程序用0.1的一个24位定点二进制小数x来乘以计数值作为以秒为单位的时间。
0.1的二进制表示是一个无限循环序列：0.00011[0011]…，x=0.000 1100 1100 1100 1100 1100B。显然，x是0.1的近似表示，0.1-x
= 0.000 1100 1100 1100 1100 1100 [1100]… -
0.000 1100 1100 1100 1100 1100B，即为：
=0.000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 [1100]…B
=2-20×0.1  9.54×10-8

## Slide 39: 浮点运算举例
已知在爱国者导弹准备拦截飞毛腿导弹之前，已经连续工作了100小时，飞毛腿的速度大约为2000米/秒，则由于时钟计算误差而导致的距离误差是多少？
100小时相当于计数了100×60×60×10=36×105次，因而导弹的时钟已经偏差了9.54×10-8×36×1050.343秒
因此，距离误差是2000×0.343秒  687米
小故事：实际上，以色列方面已经发现了这个问题并于1991年2月11日知会了美国陆军及爱国者计划办公室（软件制造商）。以色列方面建议重新启动爱国者系统的电脑作为暂时解决方案，可是美国陆军方面却不知道每次需要间隔多少时间重新启动系统一次。1991年2月16日，制造商向美国陆军提供了更新软件，但这个软件最终却在飞毛腿导弹击中军营后的一天才运抵部队。

## Slide 40: 浮点运算举例
若x用float型表示，则x的机器数是什么？0.1与x的偏差是多少？系统运行100小时后的时钟偏差是多少？在飞毛腿速度为2000米/秒的情况下，预测的距离偏差为多少？
  0.1= 0.0 0011[0011]B=+1.1 0011 0011 0011 0011 0011 00B×2-4，故x的机器数为0 011 1101 1 100 1100 1100 1100 1100 1100
  Float型仅24位有效位数，后面的有效位全被截断，故x与0.1之间的误差为：|x–0.1|=0.000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 [1100]…B。这个值等于2-24×0.1  5.96×10-9。100小时后时钟偏差5.96×10-9×36×105  0.0215秒。距离偏差0.0215×200043米。比爱国者导弹系统精确约16倍。
若用32位二进制定点小数x=0.000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1101 B表示0.1，则误差比用float表示误差更大还是更小？
  当x=0.000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1101 B时，与0.1之间的误差约为：|x–0.1|=0.000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 1100 [1100]…B。这个值等于2-30×0.1  9.31×10-11。100小时后时钟偏差9.31×10-11×36×105  0.000335秒。预测的距离偏差仅为0.000335×2000  0.67米。

## Slide 41: 浮点运算举例
从上述结果可以看出：
  用32位定点小数表示0.1 ，比采用float精度高64倍
  用float表示在计算速度上更慢，必须先把计数值转换为IEEE 754格式浮点数，然后再对两个IEEE 754格式的数相乘，故采用float比直接将两个二进制数相乘要慢得多
Ariana 5火箭和爱国者导弹的例子带来的启示
程序员应对底层机器级数据的表示和运算有深刻理解
计算机世界里，经常是“差之毫厘，失之千里”，需要细心再细心，精确再精确
不能遇到小数就用浮点数表示，有些情况下（如需要将一个整数变量乘以一个确定的小数常量），可先用一个确定的定点整数与整数变量相乘，然后再通过移位运算来确定小数点

## Slide 42: 第三讲小结
C语言中涉及的运算
  整数算术运算、浮点数算术运算
  按位、逻辑、移位、位扩展和位截断
整数的加、减运算
  计算机中的“算盘”：模运算系统（高位丢弃、用标志信息表示）
  带符号整数和无符号数的加、减都在同一个“算盘”中
  现实与计算机中的运算结果有差异（计算机是模运算系统）
整数的乘、除运算
  无符号整数：逻辑左移k位等于乘2k、逻辑右移k位等于除2k
  带符号整数乘：算术左移k位等于乘2k
  带符号整数除：（x+2k-1）算术右移k位等于x除以2k
浮点数运算
  加减：对阶/尾数加减/规格化/舍入(就近舍入到偶数)（大数吃小数）
  乘除：尾数相乘除，阶码相加减

## Slide 43: 附录： Decimal / Binary（十 / 二进制数）
The binary number 11001 in powers of 2 :
用一个下标表示数的基（ radix / base）
  110012 = 2510
  1  2 4 + 1  2 3 + 0  2 2 + 0  2 1 + 1  2 0
  = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25
The decimal number 5836.47 in powers of 10:
  5  10 3 + 8  10 2 + 3  10 1 + 6  10 0
  + 4  10 -1 + 7  10 -2

## Slide 44: 附录： Octal / Hexadecimal ( 八 / 十六进制数)
23=8
24=16
计算机用二进制表示所有信息！
为什么要引入 8 / 16进制？
8 / 16进制是二进制的简便表示。便于阅读和书写！
它们之间对应简单，转换容易。
在机器内部用二进制，在屏幕或其他外部设备上表示时，转换为8/16进制数，可缩短长度

## Slide 45: 附录： Conversions of numbers
  (1) R进制数 => 十进制数
  按“权”展开 (a power of R)
  例1: (10101.01)2=1x24+1x 22+1x20+1x2-2=(21.25)10
  例2: (307.6)8=3x82+7x80+6x8-1=(199.75)10
  例1: (3A. 1)16=3x161+10x160+1x16-1=(58.0625)10
  (2)十进制数 => R进制数
  整数部分和小数部分分别转换
  ① 整数(integral part)----“除基取余，上右下左”
  ② 小数(fractional part)----“乘基取整，上左下右”

## Slide 46: 附录： Decimal to Binary Conversions
例1:(835.6785)10=(1101000011.1011)2
  整数----“除基取余，上右下左”
  小数----“乘基取整，上左下右”

## Slide 47
例2:(835.63)10=(1503.50243…)8
  整数----“除基取余，上右下左”
  小数----“乘基取整，上左下右”
有可能乘积的小数部分总得不到0 ，此时得到一个近似值。
附录： Decimal to Binary Conversions

## Slide 48: 附录： Conversions of numbers
  (3) 二/八/十六进制数的相互转换
  ① 八进制数转换成二进制数
  (13.724) 8=( 001 011 . 111 010 100 ) 2=(1011.1110101) 2
  ② 十六进制数转换成二进制数
  (2B.5E)16 = (00101011 . 01011110) 2 = (101011.0101111) 2
  ③ 二进制数转换成八进制数
  (0.10101) 2 = ( 000 . 101 010 ) 2 = ( 0.52) 8
  ④ 二进制数转换成十六进制数
  (11001.11) 2 = ( 0001 1001 . 1100 ) 2 = ( 19.C ) 16