## Slide 1: 第三章 程序机器级表示 （3.4,3.5,3.6）

## Slide 2: 程序的转换与机器级表示
主要教学目标
  了解高级语言与汇编语言、汇编语言与机器语言之间的关系
  掌握有关指令格式、操作数类型、寻址方式、操作类型等内容
  了解高级语言源程序中的语句与机器级代码之间的对应关系
  了解复杂数据类型（数组、结构等）的机器级实现
主要教学内容
  介绍C语言程序与IA-32机器级指令之间的对应关系。
  主要包括：程序转换概述、IA-32指令系统、C语言中控制语句和过程调用等机器级实现、复杂数据类型（数组、结构等）的机器级实现等。
  本章所用的机器级表示主要以汇编语言形式表示为主。

## Slide 3: 程序的机器级表示
分以下五个部分介绍
  第一讲：程序转换概述
    机器指令和汇编指令
    机器级程序员感觉到的属性和功能特性
    高级语言程序转换为机器代码的过程
  第二讲：IA-32 /x86-64指令系统
  第三讲： C语言程序的机器级表示
    过程调用的机器级表示
    选择语句的机器级表示
    循环结构的机器级表示
  第四讲：复杂数据类型的分配和访问
    数组的分配和访问
    结构体数据的分配和访问
    联合体数据的分配和访问
    数据的对齐
  第五讲：越界访问和缓冲区溢出
围绕C语言中的语句和复杂数据类型，解释其在底层机器级的实现方法
可参看MOOC（北大-计算机组成）：https://class.coursera.org/pkuco-001

## Slide 4: IA-32/x64指令系统概述
x86是Intel开发的一类处理器体系结构的泛称
  包括 Intel 8086、80286、i386和i486等，因此其架构被称为“x86”
  由于数字并不能作为注册商标，因此，后来使用了可注册的名称，如Pentium、PentiumPro、Core 2、Core i7等
  现在Intel把32位x86架构的名称x86-32改称为IA-32
由AMD首先提出了一个兼容IA-32指令集的64位版本
  扩充了指令及寄存器长度和个数等，更新了参数传送方式
  AMD称其为AMD64，Intel称其为Intl64（不同于IA-64）
  命名为“x86-64” ，有时也简称为x64

## Slide 5: IA-32的体系结构是怎样的呢？
控制器
CPU
PC
输入
设备
输出
设备
MAR
MDR
ALU
标
志
寄
存
器
IR
地址
数据
控制
GPRs
0
1
2
3
存储器
0
1
2
3
4
5
6
7
你妈会做的菜和厨师会做的菜不一样，同一个菜谱的做法也可能不同
如同
不同架构支持的指令集不同，同一种指令的实现方式和功能也可能不同

## Slide 6: IA-32的体系结构是怎样的呢？
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
ffffffff
80483d6
80483d5
80483d4
0
55
89
e5
EIP
bfff0000
MDR
IR
MAR
beeefffc
8个GPR（0~7），一个EFLAGs，PC为EIP
可寻址空间4GB（编号为0~0xFFFFFFFF）
指令格式变长，操作码变长
由若干字段（OP、Mod、SIB等）组成

## Slide 7: IA-32的寄存器组织

## Slide 8: IA-32的寄存器组织
反映了体系结构发展的轨迹，字长不断扩充，指令保持兼容
ST（0）~ ST（7）是80位，MM0 ~MM7使用其低64位

## Slide 9: IA-32的标志寄存器
6个条件标志
  OF、SF、ZF、CF各是什么标志（条件码）？
  AF：辅助进位标志（BCD码运算时才有意义）
  PF：奇偶标志
3个控制标志
  DF（Direction Flag）：方向标志（自动变址方向是增还是减）
  IF（Interrupt Flag）：中断允许标志 （仅对外部可屏蔽中断有用）
  TF（Trap Flag）：陷阱标志（是否是单步跟踪状态）
……
8086
80286/386

## Slide 10: IA-32的寻址方式
寻址方式
  根据指令给定信息得到操作数或操作数地址
操作数所在的位置
  指令中：立即寻址
  寄存器中：寄存器寻址
  存储单元中（属于存储器操作数，按字节编址）：其他寻址方式
存储器操作数的寻址方式与微处理器的工作模式有关
  两种工作模式：实地址模式和保护模式
实地址模式（基本用不到）
  为与8086/8088兼容而设，加电或复位时
  寻址空间为1MB，20位地址：(CS)<<4+(IP)
保护模式（需要掌握）
  加电后进入，采用虚拟存储管理，多任务情况下隔离、保护
  80286以上高档微处理器最常用的工作模式
  寻址空间为232B，32位线性地址分段（段基址+段内偏移量）

## Slide 11: 保护模式下的寻址方式
SR段寄存器（间接）确定操作数所在段的段基址
有效地址给出操作数在所在段的偏移地址
寻址过程涉及到“分段虚拟管理方式”，将在第6章讨论
存储器操作数
跳转目标指令地址

## Slide 12: 存储器操作数的寻址方式
int x；
float a[100];
short b[4][4];
char c;
double d[10];
a[i]的地址如何计算？
104+i×4
i=99时，104+99×4=500
b[i][j]的地址如何计算？
504+i×8+j×2
i=3、j=2时，504+24+4=532
d[i]的地址如何计算？
544+i×8
i=9时，544+9×8=616
b31 b0
x
a[0]
a[99]
b[0][1]
100
104
b[0][0]
b[3][3]
b[3][2]
c
500
504
532
536
544
d[0]
d[9]
616

## Slide 13: 存储器操作数的寻址方式
各变量应采用什么寻址方式？
x、c：位移 / 基址
a[i]：104+i×4，比例变址+位移
d[i]：544+i×8，比例变址+位移
b[i][j]： 504+i×8+j×2，
基址+比例变址+位移
int x；
float a[100];
short b[4][4];
char c;
double d[10];
b31 b0
x
a[0]
a[99]
b[0][1]
100
104
b[0][0]
b[3][3]
b[3][2]
c
500
504
532
536
544
d[0]
d[9]
616
将b[i][j]取到AX中的指令可以是：
“movw 504(%ebp,%esi,2), %ax”
其中， i×8在EBP中，j在ESI中，
2为比例因子

## Slide 14
位移量和立即数都可以是：1B/2B/4B
SIB中基址B和变址I都可是8个GRS中任一个；SS给出比例因子
操作码：opcode; W：与机器模式（16 / 32位）一起确定寄存器位数（AL / AX / EAX）; D：操作方向（确定源和目标）
寻址方式（ModRM字节）： mod、r/m、 reg/op三个字段与w字段和机器模式（16/32）一起确定操作数所在的寄存器编号或有效地址计算方式
IA-32机器指令格式
8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
1000 1101 00 000 100 00 000 010
存储器操作数

## Slide 15: 程序由指令序列组成
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
80483d7: 83 ec 10 sub $0x10, %esp
80483da: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
80483dd: 8b 55 08 mov 0x8(%ebp), %edx
80483e0: 8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
80483e3: 89 45 fc mov %eax, -0x4(%ebp)
80483e6: 8b 45 fc mov -0x4(%ebp), %eax
80483e9: c9 leave
80483ea: c3 ret
test代码从80483d4开始！
“objdump -d test” 结果
执行add时，起始EIP=?
EIP←0x80483d4
若 i= 2147483647，j=2，
则程序执行结果是什么？
每一步如何执行？
想想妈妈怎么做菜的？
根据EIP取指令
指令译码
取操作数
指令执行
回写结果
修改EIP的值
取并
执行
指令
OP

## Slide 16: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0020
bfff0000
bfff0000
80483d4
80483d4
5589e583
Rd
5589e583
55
MDR
5589e583
80483d4
S1:取指令
IR
5589e583
Rd
S2:指令译码
S3:指令执行
MAR
beeefffc
55
功能：R[esp]← R[esp]-4，M[R[esp]] ←R[ebp]
4
5

## Slide 17: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0020
bfff0000
80483d4
55
MDR
80483d4
S1:取指令
IR
S2:指令译码
S3:指令执行
beeefffc
MAR
beeefffc
功能：R[esp]← R[esp]-4，M[R[esp]] ←R[ebp]
4
5

## Slide 18: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0020
bfff0000
80483d4
55
MDR
S1:取指令
IR
S2:指令译码
S3:指令执行
beeefffc
MAR
beeefffc
beeefffc
功能：R[esp]← R[esp]-4，M[R[esp]] ←R[ebp]
5
4

## Slide 19: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0020
bfff0000
80483d4
Wr
55
MDR
S1:取指令
IR
Wr
S2:指令译码
S3:指令执行
beeefffc
MAR
beeefffc
beeefffc
bfff0020
bfff0020
beeefffc
功能：R[esp]← R[esp]-4，M[R[esp]] ←R[ebp]
4
5

## Slide 20: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0020
bfff0000
Wr
55
MDR
S1:取指令
IR
Wr
S2:指令译码
S3:指令执行
beeefffc
MAR
beeefffc
beeefffc
bfff0020
bfff0020
beeefffc
20
00
ff
bf
80483d4
功能：R[esp]← R[esp]-4，M[R[esp]] ←R[ebp]
4
5

## Slide 21: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0020
bfff0000
80483d5
55
MDR
S1:取指令
IR
S2:指令译码
S3:指令执行、EIP增量
beeefffc
MAR
beeefffc
beeefffc
bfff0020
bfff0020
beeefffc
20
00
ff
bf
开始执行下一条指令
4
5
Wr
Wr

## Slide 22: 程序由指令序列组成
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
80483d7: 83 ec 10 sub $0x10, %esp
80483da: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
80483dd: 8b 55 08 mov 0x8(%ebp), %edx
80483e0: 8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
80483e3: 89 45 fc mov %eax, -0x4(%ebp)
80483e6: 8b 45 fc mov -0x4(%ebp), %eax
80483e9: c9 leave
80483ea: c3 ret
test代码从80483d4开始！
执行add时，起始EIP=?
EIP←0x80483d4
若 i= 2147483647，j=2，则执行结果是什么？
int main ( ) {
int t1 = 2147483647;
int t2 = 2;
int sum = add (t1, t2);
printf(“sum=%d”;sum);
}
add %edx，%eax
“objdump -d test” 结果

## Slide 23: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
80483da: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
80483dd: 8b 55 08 mov 0x8(%ebp), %edx
80483e0: 8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0000
80483e0
MDR
S1:取指令
IR
Wr
S2:指令译码
S3:指令执行、EIP增量
MAR
7fffffff
beeefffc
20
00
ff
bf
2
2
8d040289
4
5
功能：R[eax]← R[edx]+R[eax]*1

## Slide 24: 浮点寄存器栈和多媒体扩展寄存器组
IA-32的浮点处理架构有两种 ：
  浮点协处理器x87架构（x87 FPU）
  8个80位寄存器ST(0) ~ ST(7) （采用栈结构），栈顶为ST(0)
  由MMX发展而来的SSE架构
  MMX指令使用8个64位寄存器MM0~MM7，借用8个80位寄存器ST(0)~ST(7)中64位尾数所占的位，可同时处理8个字节，或4个字，或2个双字，或一个64位的数据
  MMX指令并没带来3D游戏性能的显著提升，故推出SSE指令，并陆续推出SSE2、SSE3、SSSE3和SSE4等采用SIMD技术的指令集，这些统称为SSE指令集
  SSE指令集将80位浮点寄存器扩充到128位多媒体扩展通用寄存器XMM0~XMM7，可同时处理16个字节，或8个字，或4个双字（32位整数或单精度浮点数），或两个四字的数据，而且从SSE2开始，还支持128位整数运算或同时并行处理两个64位双精度浮点数

## Slide 25: IA-32中通用寄存器中的编号
反映了体系结构发展的轨迹，字长不断扩充，指令保持兼容
ST（0）~ ST（7）是80位，MM0 ~MM7使用其低64位

## Slide 26: IA-32常用指令类型
（1）传送指令
  通用数据传送指令
    MOV：一般传送，包括movb、movw和movl等
    MOVS：符号扩展传送，如movsbw、movswl等
    MOVZ：零扩展传送，如movzwl、movzbl等
    XCHG：数据交换
    PUSH/POP：入栈/出栈，如pushl,pushw,popl,popw等
  地址传送指令
    LEA：加载有效地址，如leal (%edx,%eax), %eax”的功能为R[eax]←R[edx]+R[eax]，执行前，若R[edx]=i，R[eax]=j，则指令执行后，R[eax]=i+j
  输入输出指令
    IN和OUT：I/O端口与寄存器之间的交换
  标志传送指令
    PUSHF、POPF：将EFLAG压栈，或将栈顶内容送EFLAG

## Slide 27: “入栈”（pushw %ax）
栈底
新栈顶
栈底
栈顶
栈（Stack）是一种采用“先进后出”方式进行访问的一块存储区，用于嵌套过程调用。从高地址向低地址增长
“栈”不等于“堆栈”（由“堆”和“栈”组成）
R[sp]←R[sp]-2、M[R[sp]]←R[ax]
为什么AL在栈顶？
小端方式！
执行前
执行后

## Slide 28: “出栈” （popw %ax）
栈底
新栈顶
栈底
栈顶
栈（Stack）是一种采用“先进后出”方式进行访问的一块存储区，用于嵌套过程调用。从高地址向低地址增长
R[ax]←M[R[sp]]、[sp]←R[sp]+2
执行前
执行后
原栈顶处的数据送AX

## Slide 29: 程序由指令序列组成
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
80483d7: 83 ec 10 sub $0x10, %esp
80483da: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
80483dd: 8b 55 08 mov 0x8(%ebp), %edx
80483e0: 8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
80483e3: 89 45 fc mov %eax, -0x4(%ebp)
80483e6: 8b 45 fc mov -0x4(%ebp), %eax
80483e9: c9 leave
80483ea: c3 ret
test代码从80483d4开始！
“objdump -d test” 结果
执行add时，起始EIP=?
EIP←0x80483d4
若 i= 2147483647，j=2，
则程序执行结果是什么？
每一步如何执行？
想想妈妈怎么做菜的？
根据EIP取指令
指令译码
取操作数
指令执行
回写结果
修改EIP的值
取并
执行
指令
OP
举例

## Slide 30: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0020
bfff0000
bfff0000
80483d4
80483d4
5589e583
Rd
5589e583
55
MDR
5589e583
80483d4
S1:取指令
IR
5589e583
Rd
S2:指令译码
S3:指令执行
MAR
beeefffc
55
功能：R[esp]← R[esp]-4，M[R[esp]] ←R[ebp]
4
5

## Slide 31: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0020
bfff0000
80483d4
55
MDR
80483d4
S1:取指令
IR
S2:指令译码
S3:指令执行
beeefffc
MAR
beeefffc
功能：R[esp]← R[esp]-4，M[R[esp]] ←R[ebp]
4
5

## Slide 32: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0020
bfff0000
80483d4
55
MDR
S1:取指令
IR
S2:指令译码
S3:指令执行
beeefffc
MAR
beeefffc
beeefffc
功能：R[esp]← R[esp]-4，M[R[esp]] ←R[ebp]
5
4

## Slide 33: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0020
bfff0000
80483d4
Wr
55
MDR
S1:取指令
IR
Wr
S2:指令译码
S3:指令执行
beeefffc
MAR
beeefffc
beeefffc
bfff0020
bfff0020
beeefffc
功能：R[esp]← R[esp]-4，M[R[esp]] ←R[ebp]
4
5

## Slide 34: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0020
bfff0000
Wr
55
MDR
S1:取指令
IR
Wr
S2:指令译码
S3:指令执行
beeefffc
MAR
beeefffc
beeefffc
bfff0020
bfff0020
beeefffc
20
00
ff
bf
80483d4
功能：R[esp]← R[esp]-4，M[R[esp]] ←R[ebp]
4
5

## Slide 35: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0020
bfff0000
80483d5
55
MDR
S1:取指令
IR
S2:指令译码
S3:指令执行、EIP增量
beeefffc
MAR
beeefffc
beeefffc
bfff0020
bfff0020
beeefffc
20
00
ff
bf
开始执行下一条指令
4
5
Wr
Wr

## Slide 36: 程序由指令序列组成
080483d4 <add>:
80483d4: 55 push %ebp
80483d5: 89 e5 mov %esp, %ebp
80483d7: 83 ec 10 sub $0x10, %esp
80483da: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
80483dd: 8b 55 08 mov 0x8(%ebp), %edx
80483e0: 8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
80483e3: 89 45 fc mov %eax, -0x4(%ebp)
80483e6: 8b 45 fc mov -0x4(%ebp), %eax
80483e9: c9 leave
80483ea: c3 ret
test代码从80483d4开始！
执行add时，起始EIP=?
EIP←0x80483d4
若 i= 2147483647，j=2，则执行结果是什么？
int main ( ) {
int t1 = 2147483647;
int t2 = 2;
int sum = add (t1, t2);
printf(“sum=%d”;sum);
}
add %edx，%eax
“objdump -d test” 结果

## Slide 37: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
80483da: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
80483dd: 8b 55 08 mov 0x8(%ebp), %edx
80483e0: 8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0000
80483e0
MDR
S1:取指令
IR
Wr
S2:指令译码
S3:指令执行、EIP增量
MAR
7fffffff
beeefffc
20
00
ff
bf
2
2
8d040289
4
5
功能：R[eax]← R[edx]+R[eax]*1

## Slide 38: ALU长啥样呢？
试想一下ALU中有哪些部件？（想想厨房做菜用什么工具？）
  补码加/减器（可以干什么？）
    带符号加、带符号减
    无符号加、无符号减
  乘法器？（为什么可以没有？）
    可用加/减+移位实现，也可有独立乘法器
    带符号乘和无符号乘是独立的部件
  除法器？（为什么可以没有？）
    可用加/减+移位实现，也可有独立除法器
    带符号除和无符号除是独立的部件
  各种逻辑运算部件（可以干什么？）
    非、与、或、非、前置0个数、前置1个数…….
大家能否画出ALU框图？

## Slide 39: 计算机中的算盘长啥样？
Sum
加法器
n
n
n
A
ZF
Cin
Cout
n
B
n
0
1
多路选择器
Sub
B
OF
补码加/减器
CF=CoSub
SF
当Sub为1时，做减法
当Sub为0时，做加法
重要认识1：计算机中所有运算都基于加法器实现！
重要认识2：加法器不知道所运算的是带符号数还是无符号数。
重要认识3：加法器不判定对错，总是取低n位作为结果，并生成标志信息。
溢出标志
零标志
符号标志
进/借位标志
各个标志如何生成呢？
计算机中的算盘就是加法器！

## Slide 40: ALU结构原理
ALU的符号是什么样的？
ALU
A
B
R
Flags
ALUctr
n
n
n
4
猜猜这是什么？
补码加/减器
与门
n
n
n
Flags
R
或门
右移
非门
A
B
A
A∧B
A>>1
A∨B
4
ALUctr
多
路
选
择
器

## Slide 41: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
80483da: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
80483dd: 8b 55 08 mov 0x8(%ebp), %edx
80483e0: 8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0000
80483e0
MDR
S1:取指令
IR
Wr
S2:指令译码
S3:指令执行、EIP增量
MAR
7fffffff
beeefffc
20
00
ff
bf
2
8d040289
4
5
功能：R[eax]← R[edx]+R[eax]*1（执行前）
2

## Slide 42: 指令执行过程
控制器
ALU
标
志
寄
存
器
地址
数据
控制
GPRs
0
1
7
bfff0020
80483d6
80483d5
80483d4
0
80483da: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
80483dd: 8b 55 08 mov 0x8(%ebp), %edx
80483e0: 8d 04 02 lea (%edx,%eax,1), %eax
55
89
e5
EBP
ESP
EIP
bfff0000
80483e0
MDR
S1:取指令
IR
Wr
S2:指令译码
S3:指令执行、EIP增量
MAR
7fffffff
beeefffc
20
00
ff
bf
2
80000001
8d040289
4
5
功能：R[eax]← R[edx]+R[eax]*1 （执行后）

## Slide 43: lea指令执行的结果
int add ( int x, int y ) {
return x+y;
}
int main ( ) {
int t1 = 2147483647;
int t2 = 2;
int sum = add (t1, t2);
printf(”sum=%d”, sum);
}
sum=-2147483647
sum=0x80000001
sum的机器数和值分别是什么？
咦，怎么会两个正数相加结果为负数呢？
不信！我要试一下！
（带机器的同学马上试试）
真的耶！
你能完全相信计算机吗？

## Slide 44: 传送指令举例
将以下Intel格式指令转换为AT&T格式指令，并说明功能。
push ebp
mov ebp, esp
mov edx, DWORD PTR [ebp+8]
mov bl, 255
mov ax, WORD PTR [ebp+edx*4+8]
mov WORD PTR [ebp+20], dx
lea eax, [ecx+edx*4+8]
pushl %ebp //R[esp]←R[esp]-4，M[R[esp]] ←R[ebp]，双字
movl %esp, %ebp //R[ebp] ←R[esp]，双字
movl 8(%ebp), %edx //R[edx] ←M[R[ebp]+8]，双字
movb $255, %bl //R[bl]←255，字节
movw 8(%ebp,%edx,4), %ax //R[ax]←M[R[ebp]+R[edx]×4+8]，字
movw %dx, 20(%ebp) //M[R[ebp]+20]←R[dx]，字
leal 8(%ecx,%edx,4), %eax //R[eax]←R[ecx]+R[edx]×4+8，双字

## Slide 45: IA-32常用指令类型
（2）定点算术运算指令
  加 / 减运算（影响标志、不区分无/带符号）
    ADD：加，包括addb、addw、addl等
    SUB：减，包括subb、subw、subl等
  增1 / 减1运算（影响除CF以外的标志、不区分无/带符号）
    INC：加，包括incb、incw、incl等
    DEC：减，包括decb、decw、decl等
  取负运算（影响标志、若对0取负，则结果为0/CF=0,否则CF=1）
    NEG：取负，包括negb、negw、negl等
  比较运算（做减法得到标志、不区分无/带符号）
    CMP：比较，包括cmpb、cmpw、cmpl等
  乘 / 除运算（不影响标志、区分无/带符号）
    MUL / IMUL：无符号乘 / 带符号乘
    DIV/ IDIV：带无符号除 / 带符号除

## Slide 46: 整数乘除指令
乘法指令：可给出一个、两个或三个操作数
  若给出一个操作数SRC，则另一个源操作数隐含在AL/AX/EAX中，将SRC和累加器内容相乘，结果存放在AX（16位）或DX-AX（32位）或EDX-EAX（64位）中。DX-AX表示32位乘积的高、低16位分别在DX和AX中。 n位× n位=2n位
  若指令中给出两个操作数DST和SRC，则将DST和SRC相乘，结果在DST中。n位× n位=n位
  若指令中给出三个操作数REG、SRC和IMM，则将SRC和立即数IMM相乘，结果在REG中。n位× n位=n位
除法指令：只明显指出除数，用EDX-EAX中内容除以指定的除数
  若为8位，则16位被除数在AX寄存器中，商送回AL，余数在AH
  若为16位，则32位被除数在DX-AX寄存器中，商送回AX，余数在DX
  若为32位，则被除数在EDX-EAX寄存器中，商送EAX，余数在EDX
以上内容不要死记硬背，遇到具体指令时能查阅到并理解即可。

## Slide 47: 定点算术运算指令汇总

## Slide 48: IA-32常用指令类型
（3）按位运算指令
  逻辑运算（仅NOT不影响标志，其他指令OF=CF=0，而ZF和SF根据结果设置：若全0，则ZF=1；若最高位为1，则SF=1 ）
    NOT：非，包括 notb、notw、notl等
    AND：与，包括 andb、andw、andl等
    OR：或，包括 orb、orw、orl等
    XOR：异或，包括 xorb、xorw、xorl等
    TEST：做“与”操作测试，仅影响标志
  移位运算（左/右移时，最高/最低位送CF）
    SHL/SHR：逻辑左/右移，包括 shlb、shrw、shrl等
    SAL/SAR：算术左/右移，左移判溢出，右移高位补符
    （移位前、后符号位发生变化，则OF=1 ）
    ROL/ROR: 循环左/右移，包括 rolb、rorw、roll等
    RCL/RCR: 带循环左/右移，将CF作为操作数一部分循环移位
以上内容不要死记硬背，遇到具体指令时能查阅到并理解即可。

## Slide 49: 按位运算指令举例
假设short型变量x被编译器分配在寄存器AX中，R[ax]=FF80H，则以下汇编代码段执行后变量x的机器数和真值分别是多少？
movw %ax, %dx
salw $2, %ax
addl %dx, %ax
sarw $1, %ax
解：$2和$1分别表示立即数2和1 。
x是short型变量，故都是算术移位指令，并进行带符号整数加。
假设上述代码段执行前R[ax]=x，则执行((x<<2)+x)>>1后，R[ax]=5x/2。算术左移时，AX中的内容在移位前、后符号未发生变化，故OF=0，没有溢出。最终AX的内容为FEC0H，解释为short型整数时，其值为-320。验证：x=-128，5x/2=-320。经验证，结果正确。
1111 1111 1000 0000<<2
1111 1111 1000 0000+1111 1110 0000 0000
1111 1101 1000 0000>>1=1111 1110 1100 0000
逆向工程：从汇编指令退出高级语言程序代码

## Slide 50: 移位指令举例
算术
逻辑

## Slide 51: IA-32常用指令类型
（4）控制转移指令
指令执行可按顺序 或 跳转到转移目标指令处执行
  无条件转移指令
    JMP DST：无条件转移到目标指令DST处执行
  条件转移
    Jcc DST：cc为条件码，根据标志（条件码）判断是否满足条件，若满足，则转移到目标指令DST处执行，否则按顺序执行
  条件设置
    SETcc DST：将条件码cc保存到DST（通常是一个8位寄存器 ）
  调用和返回指令 （用于过程调用）
    CALL DST：返回地址RA入栈，转DST处执行
    RET：从栈中取出返回地址RA，转到RA处执行
  中断指令 （详见第7、8章）
以上内容不要死记硬背，遇到具体指令时能查阅到并理解即可。

## Slide 52: 条件转移指令
分三类：
(1)根据单个标志的值转移
(2)按无符号整数比较转移
(3)按带符号整数比较转移

## Slide 53: 标志信息是干什么的？
Ex1: -7- 6 = -7 + (-6) = +3 6 - (-7) = 6 + 7 = -3
9 - 6 = 3 6 - 9 = 13
1
1
+
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
做减法以比较大小，规则：
Unsigned: CF=0时，大于
Signed：OF=SF时，大于
OF=1、ZF=0
SF=0、借位CF=0
+
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
OF=1、ZF=0
SF=1、借位CF=1
Notes: The best thing about 2’s complement representation is that your adder does not have to know about negative number.
You just add the two numbers together and the result will take care of itself.
For example, for the operation 7 minus 6, we simply add negative 6 to positive 7 and ignore the Carry bit coming out of the most significant bit, you will have 0001, the correct result.
+1 = 24 min. (Y:04)

## Slide 54: 例子：C表达式类型转换顺序
unsigned long long
↑
long long
↑
unsigned
↑
int
↑
(unsigned)char,short
  条件设置指令：
    SETcc DST：将条件码cc保存到DST（通常是8位寄存器 ）
猜测：各用哪种条件设置指令？

## Slide 55
char c=-1;
d=(a>c)?1:0
unsigned short b=1;
unsigned int a=1;
d=(b>c)?1:0
无符号
带符号

## Slide 56: 例子：程序的机器级表示与执行
int sum(int a[ ], unsigned len)
{
int i，sum = 0;
for (i = 0; i <= len–1; i++)
sum += a[i];
return sum;
}
当参数len为0时，返回值应该是0，但是在机器上执行时，却发生了存储器访问异常。 Why?
sum:
…
.L3:
…
movl -4(%ebp), %eax
movl 12(%ebp), %edx
subl $1, %edx
cmpl %edx, %eax
jbe .L3
…
i 在%eax中，len在%edx中
%eax: 0000 …… 0000
%edx: 0000 …… 0000
subl 指令的执行结果是什么？
cmpl 指令的执行结果是什么？
i 和 len 分别存放在哪个寄存器中？ %eax？ %edx？

## Slide 57: subl $1, %edx指令的执行结果
“subl $1, %edx”执行时：A=0000 0000H，B为0000 0001H，Sub=1，因此Result是32个1。
Result
加法器
n
n
n
A
ZF
Ci
Co
n
B
n
0
1
多路选择器
Sub
B
OF
加/减运算部件
CF=CoSub
SF
当Sub为1时，做减法
当Sub为0时，做加法
已知EDX中为 len=0000 0000H

## Slide 58: cpml %edx,%eax指令的执行结果
“cmpl %edx,%eax”执行时：A=0000 0000H，B为FFFF FFFFH，Sub=1，因此Result是0…01, CF=1, ZF=0, OF=0, SF=0
Result
加法器
n
n
n
A
ZF
Ci
Co
n
B
n
0
1
多路选择器
Sub
B
OF
加/减运算部件
CF=CoSub
SF
当Sub为1时，做减法
当Sub为0时，做加法
已知EDX中为 len-1=FFFF FFFFH
EAX中为 i=0000 0000H

## Slide 59: jbe .L3指令的执行结果
指令 | 转移条件 | 说明
JA/JNBE label | CF=0 AND ZF=0 | 无符号数A＞B
JAE/JNB label | CF=0 OR ZF=1 | 无符号数A≥B
JB/JNAE label | CF=1 AND ZF=0 | 无符号数A＜B
JBE/JNA label | CF=1 OR ZF=1 | 无符号数A≤B
JG/JNLE label | SF=OF AND ZF=0 | 有符号数A＞B
JGE/JNL label | SF=OF OR ZF=1 | 有符号数A≥B
JL/JNGE label | SF≠OF AND ZF=0 | 有符号数A＜B
JLE/JNG label | SF≠OF OR ZF=1 | 有符号数A≤B
“cmpl %edx,%eax”执行结果是 CF=1, ZF=0, OF=0, SF=0，说明满足条件，应转移到.L3执行！ 显然，对于每个 i 都满足条件，因为任何无符号数都比32个1小，因此循环体被不断执行，最终导致数组访问越界而发生存储器访问异常。

## Slide 60: 例子：程序的机器级表示与执行
正确的做法是将参数len声明为int型。 Why?
例：
int sum(int a[ ], int len)
{
int i，sum = 0;
for (i = 0; i <= len–1; i++)
sum += a[i];
return sum;
}
sum:
…
.L3:
…
movl -4(%ebp), %eax
movl 12(%ebp), %edx
subl $1, %edx
cmpl %edx, %eax
jle .L3
…
i 在%eax中，len在%edx中
%eax: 0000 …… 0000
%edx: 0000 …… 0000
subl 指令的执行结果是什么？
cmpl 指令的执行结果是什么？
i 和 len 分别存放在哪个寄存器中？ %eax？ %edx？

## Slide 61: jle .L3指令的执行结果
指令 | 转移条件 | 说明
JA/JNBE label | CF=0 AND ZF=0 | 无符号数A＞B
JAE/JNB label | CF=0 OR ZF=1 | 无符号数A≥B
JB/JNAE label | CF=1 AND ZF=0 | 无符号数A＜B
JBE/JNA label | CF=1 OR ZF=1 | 无符号数A≤B
JG/JNLE label | SF=OF AND ZF=0 | 有符号数A＞B
JGE/JNL label | SF=OF OR ZF=1 | 有符号数A≥B
JL/JNGE label | SF≠OF AND ZF=0 | 有符号数A＜B
JLE/JNG label | SF≠OF OR ZF=1 | 有符号数A≤B
“cmpl %edx,%eax”执行结果是 CF=1, ZF=0, OF=0, SF=0， 说明不满足条件，应跳出循环执行，执行结果正常。

## Slide 62: 选择结构的机器级表示
if ~ else语句的机器级表示
if (cond_expr)
then_statement
else
else_statement

## Slide 63: If-else语句举例
int get_cont( int *p1, int *p2 )
{
if ( p1 > p2 )
return *p2;
else
return *p1;
}
p1和p2对应实参的存储地址分别为R[ebp]+8、R[ebp]+12，EBP指向当前栈帧底部，结果存放在EAX。

## Slide 64: switch-case语句举例
int sw_test(int a, int b, int c)
{
int result;
switch(a) {
case 15:
c=b&0x0f;
case 10:
result=c+50;
break;
case 12:
case 17:
result=b+50;
break;
case 14:
result=b
break;
default:
result=a;
}
return result;
}
跳转表在目标文件的只读节中，按4字节边界对齐。
R[eax]=a-10=i
if (a-10)>7 转 L5
转.L8+4*i 处的地址
10
11
12
13
14
15
16
17
a=

## Slide 65: 循环结构的机器级表示
do~while循环的机器级表示
do loop_body_statement
while (cond_expr);
loop：
loop_body_statement
c=cond_expr;
if (c) goto loop;
while (cond_expr)
loop_body_statement
c=cond_expr;
if (!c) goto done;
loop：
loop_body_statement
c=cond_expr;
if (c) goto loop;
done：
for (begin_expr; cond_expr; update_expr)
loop_body_statement
while循环的机器级表示
for循环的机器级表示
begin_expr;
c=cond_expr;
if (!c) goto done;
loop：
loop_body_statement
update_expr;
c=cond_expr;
if (c) goto loop;
done：
红色处为条件转移指令！

## Slide 66: 循环结构与递归的比较
递归函数nn_sum仅为说明原理，实际上可直接用公式，为说明循环的机器级表示，这里用循环实现。
int nn_sum ( int n)
{
int i;
int result=0;
for (i=1; i <=n; i++)
result+=i;
return result；
}
movl 8(%ebp), %ecx
movl $0, %eax
movl $1, %edx
cmpl %ecx, %edx
jg .L2
.L1:
addl %edx, %eax
addl $1, %edx
cmpl %ecx, %edx
jle .L1
.L2
过程体中没用到被调用过程保存寄存器。因而，该过程栈帧中仅需保留EBP，即其栈帧仅占用4字节空间，而递归方式则占用了(16n+12)字节栈空间，多用了(16n+8)字节，每次递归调用都要执行16条指令，一共多了n次过程调用，因而，递归方式比循环方式至少多执行了16n条指令。由此可以看出，为了提高程序的性能，若能用非递归方式执行则最好用非递归方式。
局部变量 i 和 result 被分别分配在EDX和EAX中。
通常复杂局部变量被分配在栈中，而这里都是简单变量
SKIP

## Slide 67: 递归过程调用举例
int nn_sum ( int n)
{
int result;
if (n<=0 )
result=0;
else
result=n+nn_sum(n-1);
return result；
}
P
Sum(n)
Sum(n-1)
n
时间开销：每次递归执行16条指令，共16n条指令
空间开销：一次调用增加16B栈帧，共16n+12
BACK
P的栈帧至少占12B

## Slide 68: X87浮点指令、MMX和SSE指令
IA-32的浮点处理架构有两种 ：
  浮点协处理器x87架构（x87 FPU）
  8个80位寄存器ST(0) ~ ST(7) （采用栈结构），栈顶为ST(0)
  由MMX发展而来的SSE架构
  MMX指令使用8个64位寄存器MM0~MM7，借用8个80位寄存器ST(0)~ST(7)中64位尾数所占的位，可同时处理8个字节，或4个字，或2个双字，或一个64位的数据
  MMX指令并没带来3D游戏性能的显著提升，故相继推出SSE指令集 ，它们都采用SIMD（单指令多数据，也称数据级并行）技术
  SSE指令集将80位浮点寄存器扩充到128位多媒体扩展通用寄存器XMM0~XMM7，可同时处理16个字节，或8个字，或4个双字（32位整数或单精度浮点数），或两个四字的数据，而且从SSE2开始，还支持128位整数运算或同时并行处理两个64位双精度浮点数

## Slide 69: SSE指令（SIMD操作）
080484f0 <dummy_add>:
80484f0: 55 push %ebp
80484f1: 89 e5 mov %esp, %ebp
80484f3: b9 00 00 00 04 mov $0x4000000, %ecx
80484f8: b0 01 mov $0x1, %al
80484fa: b3 00 mov $0x0, %bl
80484fc: 00 c3 add %al, %bl
80484fe: e2 fc loop 80484fc <dummy_add+0xc>
8048500: 5d pop %ebp
8048501: c3 ret
用简单的例子来比较普通指令与数据级并行指令的执行速度
  为使比较结果不受访存操作影响，下例中的运算操作数在寄存器中
  为使比较结果尽量准确，例中设置的循环次数较大: 0x4000000=226
  例子只是为了说明指令执行速度的快慢，并没有考虑结果是否溢出
以下是普通指令写的程序
循环400 0000H=226次，每次只有一个数（字节）相加
所用时间约为22.643816s

## Slide 70: SSE指令（SIMD操作）
08048510 <dummy_add_sse>:
8048510: 55 push %ebp
8048511: b8 00 9d 04 10 mov $0x10049d00, %eax
8048516: 89 e5 mov %esp, %ebp
8048518: 53 push %ebx
8048519: bb 20 9d 04 14 mov $0x14049d20, %ebx
804851e: b9 00 00 40 00 mov $0x400000, %ecx
8048523: 66 0f 6f 00 movdqa (%eax), %xmm0
8048527: 66 0f 6f 0b movdqa (%ebx), %xmm1
804852b: 66 0f fc c8 paddb %xmm0, %xmm1
804852f: e2 fa loop 804852b <dummy_add_sse+0x1b>
8048531: 5b pop %ebx
8048532: 5d pop %ebp
8048533: c3 ret
以下是SIMD指令写的程序
循环400000H=222次，每次同时有128/8=16个数（字节）相加
所用时间约为1.411588s
22.643816s/ 1.411588s 16.041378,与预期结果一致!
SIMD指令并行执行效率高!
SIDM指令

## Slide 71: 总结
高级语言程序总是转换为机器代码才能在机器上执行
转换过程：预处理、编译、汇编、链接
机器代码是二进制代码，可DUMP为汇编代码表示
ISA规定了一台机器的指令系统涉及到的所有方面，例如：
  所有指令的指令格式、功能
  通用寄存器的个数、位数、编号和功能
  存储地址空间大小、编址方式、大/小端
  指令寻址方式
IA-32是典型的CISC（复杂指令集计算机）风格ISA
  Intel格式汇编、AT&T格式汇编（本课程使用）
  指令类型（传送、算术、位操作、控制、浮点、…）
  寻址方式
    立即、寄存器、存储器（SR:[B]+[I]*s+A）
段基址+有效地址（偏移量）
8(%edx,%eax,4)